## Slide 1: 操作系统
宫晓利、蒲凌君、张久武、李浩然
gongxiaoli@nankai.edu.cn、pulingjun@nankai.edu.cn、zhangjiuwu@nankai.edu.cn wanch_lhr@nankai.edu.cn
南开大学 计算机学院 密码与网络空间安全学院

## Slide 2: 章节7：设备管理

## Slide 3: ４．直接存储器访问方式
ＤＭＡ传送操作步骤
外设与存储器之间可以用DMA方式直接传递数据。

## Slide 4: DMA使用缓冲可以匹配设备的速度差异
(a) 无缓冲输入
(b) 缓冲区放在用户空间
(c) 缓冲区在核心空间，然后被复制到用户空间
(d) 在内核空间有双缓冲区

## Slide 5: 关于DMA的小细节
DMA和CPU可以同时读写同一块内存吗？
DMA读写内存的时候使用的是虚拟地址，还是物理地址？
DMA控制器可以访问页表吗？
在使用DMA的过程中，进程可以调度吗？页表会更换吗？
传统的DMA控制器仅支持连续的物理地址的读写，且寻址范围有限（比如地址位数不足），由OS负责完成地址的转换后，交由DMA控制器去执行传输，传输时不再涉及地址转换，且CPU会避免对这个区域的内存访问

## Slide 6: Details of DMA
Internal structure of DMA
  Single-path: only one suite of registers, only one I/O device can be controlled
  Multiplex-path: several suites of registers, multiple I/O devices can be controlled at same time
  DMA Scheduling: switch among multiple channels
Working mode of DMA
  Data transfer mode: word-at-a time VS block mode
  Cycle stealing: DMA requests bus for a word and get it
  Burst mode: DMA get bus and start a series of data transfer
  Fly-by mode: DMA tells devices controller to send the data to memory directly
  Device-to-device and memory-to-memory: DMA get the word from device/memory and send it to the target address
Address used in DMA
  Physical address: MMU is located in CPU
  Virtual address: MMU is located in memory
  Buffering: eliminate the speed difference between devices
  Is DMA necessary?

## Slide 7: 3）如何适当地使用缓冲
缓冲技术在I/O控制中使用很普遍，但数据传递中太多的缓冲会影响到系统性能．
关于在网络中多次复制一个数据包的问题
7

## Slide 8: 思考
有没有轮循+DMA组合？
轮循好，还是中断好？
中断的代价是什么？

## Slide 9: 在中断形成是个硬件过程，之后还必须在软件中完成以下步骤:
保存没被硬件保存的所有寄存器
为中断服务程序设置上下文（运行环境）
为中断服务程序设置栈
应答中断控制器, 再次开放中断
寄存器从被保存的地方复制到进程表中
运行中断服务程序
为下次要运行进程设置ＭＭＵ上下文
装载新的进程寄存器
开始运行新进程

## Slide 10: 思考
有没有轮循+DMA组合？
轮循好，还是中断好？
中断的代价是什么？
  中断是在内核态处理的，中断响应需要内核态的切换
  中断通常对应着上下文切换，会打断当前进程
  中断需要控制流跳转，造成流水线和cache的影响
解决方案1：用户态中断（RISCV64手册）
解决方案2：利用轮询发现状态变化

## Slide 11
操作系统如何为用户提供尽可能简化的接口，以实现对如此多种设备的控制

## Slide 12: Discussion of Devices Management
Complexity of Device
  Different devices have different working mode
  Different devices use different data format
  Different devices support different interfaces
Important issues about devices
  Speed: the bottleneck of computer
  HCI: operation mistake caused by user
  Compatibility: device-independent & OS-independent
Key strategy of device management
  Efficient and reasonable: harmonize the speed difference between CPU, RAM and devices. Control and manage devices in more efficient way.
  Convenient: compatible, safe and stable
  Standardization: the basement of IT industry

## Slide 13: 分类和抽象：Categories of Devices
Classified by Function
  Storage device: Temporarily or permanently
  I/O device: Human-Computer interactive
  Communication device: Data exchange and transfer
Classified by Data management method
  Block stream: using block in different size as the basic unit for data management
  Byte stream: using byte as the basic unit for DM
Classified by Device assignment
  Monopolization device: Low-speed I/O device
  Sharing device: high-speed I/O device
  Virtual device: simulating hardware by software
Classified by working mode
  Logical device: data structure maintained by OS
  Physical device: different kinds of hardware

## Slide 14: 设备管理的重要思路
标准化
  为了减少应用软件开发人员的工作，上层应尽少感知硬件的差异，例如，所有控制光标的设备，传给上层的数据都一样
  为了减少操作系统开发人员的工作，OS应尽量减少为不同硬件做出的修改，例如，所有的鼠标的控制逻辑都一样
性能优化
  尽可能发挥硬件原有的特性，不要因为OS的管理浪费硬件资源或者性能
分类处理
  设备的类型过于多样和复杂 ，不可能所有的设备都归类到同一标准上
灵活性
  能够支持某类设备的新款式，例如，鼠标增加了新按键、键盘加了控制灯
  能够支持新类型的设备，例如，条码枪
安全性
  权限管理、设备数据管理等

## Slide 15: Levels of I/O software：分层以屏蔽底层细节
如何让应用不必在意硬件的细微差异
interrupt
Hardware
driver
User process
Device
independence
Request
Respond
System call libraries, daemon process such as spooling
Naming, protection, sharing
Error handling, registers setting
Handle I/O interrupt

## Slide 16: 示例：触摸屏的中断、寄存器和数据

## Slide 17: 示例：触摸屏的中断、寄存器和数据

## Slide 18: 示例：触摸屏的中断、寄存器和数据

## Slide 19: 设备驱动程序
设备驱动程序的逻辑位置被指明
驱动程序与设备控制器之间通过总线完成通信
对设备执行操作进行控制、解析数据格式的代码是设备驱动程序！

## Slide 20: Device driver
Introduction of device driver
  Instructions to control device controller
  Device driver always treated as kernel process
  OS provide uniform interfaces to abstract driver
  Device driver: static library or dynamic library
Working flow of device driver
  Receive and check the parameters sent by high-level process
  Check device and start device
  Configure registers of device
  Receive the status of I/O operations
Important issues of device driver
  Synchronous blocking VS running-without-delay
  Reentrant: the complexity of driver
  Hot pluggable system and memory requests:

## Slide 21: 示例：触屏驱动的工作原理-中断响应

## Slide 22: 示例：触屏驱动的工作原理-注册设备

## Slide 23: 示例：Input Device在Linux中的驱动结构
输入设备
-指点型输入设备
--USB连接的指点型输入设备
---在驱动中实现对于XY坐标的读取并填入相应的数据结构

## Slide 24: Levels of I/O software
如何让应用不必在意硬件的细微差异
interrupt
Hardware
driver
User process
Device
independence
Request
Respond
System call libraries, daemon process such as spooling
Naming, protection, sharing
Error handling, registers setting
Handle I/O interrupt
中断与驱动在内核态，处理硬件的细节差异。例如不同鼠标的DPI等
设备无关层在内核态的上层、或者用户态的系统库中。用于实现一类设备的统一接口。例如，鼠标、轨迹球、指点杆归为一类，使用类似的代码和接口进行处理
思考：会不会出现在设备无关层没有对应类型的设备？

## Slide 25: 设备管理中的“设备无关”
OS总结设备的特征并完成了分类
对于一类设备，OS提供统一的接口
  接口中包罗万象，涵盖了这一类设备中所有可能出现的信息
有没有可能出现“无法归类”的设备？

## Slide 26: 前情提要
设备是计算机系统中差异化最大的部分，每个设备都有自己复杂的逻辑，而OS的目标是让上层软件尽可能少的感知这些差异
为了简化计算机系统的设计，通常设备会配有适配器，将外设的数据准备好（完成必要的转换和处理等），然后通过总线或者其他接口，与设备的适配器进行通信
在USB、SCSI等新型总线普及后，设备的控制器（如键盘控制器）一般出现在设备侧，控制器将状态和数据传输至总线适配器，如USB适配器中后，由USB适配器代为向CPU发起中断
在计算机一侧，使用IO专用端口(早期X86)或者使用预留的地址区域(RISC和后期X86)的方式访问这些适配器。但这些区域通常都需要特殊的权限管理，以保障OS对设备的控制权
CPU可以选择使用中断、或者查询的方式，逐个或者批量的与设备端进行数据通信，分别对应于轮询、中断和CPU直接访问、DMA模式，几种模式可以组合使用。传统系统中，一般采用中断，DMA模式，在现代高性能服务器中，轮询+DMA用于实现低延迟高速传输
为了简化对于设备的管理，操作系统将设备做了分类，并且将所有试图接入的设备划分到其中某一个分类上。分类后OS提供了所有的该类所需数据结构的抽象，从而实现硬件无关；硬件相关层，只需要根据硬件的细节，填入相关的代码，就可以在上层不必感知硬件细节的情况下完成新设备的接入

## Slide 27: 示例：输入设备演化过程中的意外---多点触控屏

## Slide 28: 示例：输入设备演化过程中的意外---多点触控屏
细节详见：https://blog.csdn.net/qq_41709234/article/details/130235461

## Slide 29: Device driver向上层提供的的抽象

## Slide 30: 程序如何获取设备的信息
设备的数据通常存于内核态
  设备的空间通常被映射到特权态区域
  设备的管理指令为特权指令
  设备管理需要借助中断等机制提高效率
  设备的异常报错需要打断其他应用程序的执行
用户可以从设备中按照特定的格式获取数据
用户可以按照特定的格式向设备发送数据
作为一种“图省事”的方法，有些OS（例如Linux)借助文件系统的syscall接口，实现对设备的读写

## Slide 31: Everything is file in Linux

## Slide 32: 设备类型的特例
键盘是输入设备还是输出设备？
如何控制向一个“输入设备”发送控制命令？
  一个专用的API：ioctl

## Slide 34: Linux中设备管理的特例：热插拔
如果说设备的信息是从与其对应的特定文件中读取的，那么与热插拔设备对应的文件是哪个？
  可能接入的设备的种类和数量都是不可预期的
  设备随时接入和移除，意味着对应文件的创建和删除
细节详见：https://blog.51cto.com/u_15930680/5990531

## Slide 35: I/O software in User space的其他模式
SDK/DDK or libraries for programming
  Hide the details of device driver and make it simple for user to access I/O devices
  Such as “cout”, ”print”……
Spooling and daemon
  Virtual device for users
  Buffering and scheduling for device sharing

## Slide 36: 设备在进程间共享：Spooling工作原理
预输入模块：将作业输入到输入井中；
缓输出模块：将作业结果缓冲式输出到独享设备上；
作业调度模块：控制作业从输入井中取数，向输出井中送数；
输入、输出井：在磁盘上开辟的两个 “井”区域。
36

## Slide 37: 典型设备工作原理示意
存储类设备
  磁盘
  光盘
  Flash
显示设备
  显示器
  显卡
时钟

## Slide 38
磁盘是一种外设，CPU和内存访问速度比磁盘快若干个数量级，磁盘系统的性能对整个系统性能有重要影响，磁盘设备管理的目标就是提高磁盘的访问速度和安全性。从以下几方面讲：
  1. 磁盘硬件及访问性能
  2.RAID
  3.CD-ROM
  4.可刻录／可重写ＣＤ
  5.ＤＶＤ
  6. 磁盘格式化问题
  7.磁盘访问调度策略
磁盘管理

## Slide 39: 1. 磁盘硬件及访问性能
柱面定位时间：磁头移动到指定柱面的机械运动时间；
旋转延迟时间：磁盘旋转到指定扇区的机械运动时间；它与磁盘转速相关，如：软盘转速可为600r/m(每分钟转速)，硬盘可为10000r/m。
数据传送时间：从指定扇区读写数据的时间。

## Slide 40: 典型软盘与硬盘参数对比

## Slide 41: 柱面定位（寻道）时间在访问时间中是主项，合理组织磁盘数据的存储位置可提高磁盘I/O性能。
例：读一个128KB大小的文件： (1)文件若由8个连续磁道(每磁道32个扇区)上的256个扇区构成： 20ms+(8.3ms+16.7ms)*8=220ms; 其中，柱面定位时间为20ms，旋转延迟时间为8.3ms，32扇区数据传送时间为16.7ms； (2)文件若由256个随机分布的扇区构成： (20ms+8.3ms+0.5ms)*256=7373ms; 其中，1扇区数据传送时间为0.5ms； 随机分布时的访问时间为连续分布时的33.5倍。

## Slide 42: 磁盘的物理及虚拟几何规格知识
盘商将有两个环带的物理几何规格虚化成统一环带的几何规格，便于OS的识别。

## Slide 43: 6．磁盘格式化问题
磁盘可用之前要做格式化，首先是对磁盘做低级格式化，实现在磁盘中划出一系列的同心磁道，每个磁道中包含若干个扇区，扇区格式为：
用特殊位指明扇区开始，包含柱面及扇区的说明信息
包含冗余信息用来恢复读错误

## Slide 44: 对磁盘做分区及高级格式化
磁盘分区是对磁盘使用的大格局划分，每个分区可以当作一个独立的盘使用。通常规定0扇区中包含主引导记录，包含引导代码和分区表，分区表中说明每个分区的起始扇区和大小。
为了使磁盘分区可用，要对其进行高级格式化。期间完成引导块、空闲区、根目录、空文件系统的建立；确立文件系统的格式等项工作。

## Slide 45: 低级格式化中的柱面斜进技术可提高磁盘访问效率：
磁盘中还会有一些备用扇区用来顶替硬盘中的坏扇区，因此磁盘总量不是一个准确的数据

## Slide 46: 格式化磁盘时扇区编号方式：
(a) 无交错编号，读连续扇区时需要大缓存；
(b) 单交错编号，使控制器有一定的时间完成传递；
(c) 双交错编号，适合复制过程较慢的控制器。
控制器若能缓存整个磁盘信息，则无需交错。

## Slide 47: 3.CD-ROM
压缩光盘与CD-ROM是聚碳酸酯盘，其记录结构相同，但精度要求不同．用凹痕和槽脊记录０／１码，凹痕间距相同但访问内外螺旋槽时的旋转速度要求不同．

## Slide 48: CD-ROM上的逻辑数据布局格式

## Slide 49: Flash存储及其可靠性设计
NAND – Flash
NAND-Flash作为一种安全、快速的存储体，具有体积小、容量大、成本低、以及更多的擦除次数等一系列优点，已成为现代存储系统中数据和程序最主要的载体。

## Slide 51: Nand-Flash数据存储简介
块地址
页地址
页内偏移
地址

## Slide 52: Flash的接口
状态寄存器：表征当前Flash是否可用
命令寄存器：发往Flash芯片的命令
数据寄存器：发往Flash芯片的地址、数据等

## Slide 53: Nand-Flash数据存储原理
读写时序

## Slide 54: Flash 读写时序的说明
读操作以page为单位，读取一页的时间在微秒级，一页的数据量为几K字节
  注意：此时的Page与OS中的page无关，只是设备厂商的一个术语混用
编程操作以page为单位，编程一页的时间在微秒级，仅能做的操作是将原本是1的位变成0
擦除操作以block为单位（由多个page组成，本例中是64个）时间为毫秒级，并不保证一定可以成功，不成功的block从此不能再用
OOB区用于存储校验码，以发现是否发生了错误，以及标记原本block是否有已损坏

## Slide 55: Nand-Flash数据存储可靠性设计
NAND – Flash失效块替换策略
  扫描并建立BBT（Bad Block Table）
  访问时的地址替换（Replacement）

## Slide 56: Nand-Flash数据存储可靠性设计
SLC与MLC
  Single Layer Cell 单层单元 （10万次擦写）
  Multi - Level Cell 多层单元 （1万次擦写）
ECC（Error Checking & Correcting）
ecc_algorithm_for_web_512b.pdf
发现ECC错误时：借助算法修正，或者再试一次，或者多次重试出错后向上层报错

## Slide 57: FTL devices
FTL： “Flash Translation Layer”
在裸设备前端有一个控制芯片，通过芯片上加载的固件程序实现对芯片的控制， 将flash 模拟为块设备
FTL
NAND array
Block I/O interface
(USB mass storage, MMC, etc)

## Slide 58: FTL table原理示意
源地址 | 物理地址 | 擦除次数
源地址 | 物理地址 | 擦除次数
源地址 | 物理地址 | 擦除次数
源地址 | 物理地址 | 擦除次数
源地址 | 物理地址 | 擦除次数

## Slide 59: 面向Flash的文件系统设计
不必考虑“磁头”“磁道”等问题，可以随意访问任何位置
系统当中可以有多个“磁头”并行读写
从Nand flash中读取的速度，并没有比内存慢多少（相差大约一个数量级)
用“新块”（已知全是1）比用“老块”（不知状态）要快1000倍，所以可以先分配后“垃圾收集”
随时准备着数据块会坏掉，所以不要轻易删除内容
“超级块”会不会坏？
一个SSD可以有多块Flash，可以进一步改进性能

## Slide 60: UBI 操作示例
UBI volume
1. 向 LEB0中写入数据
a) LEB0 被映射到 PEB1
MTD device
2. 写入LEB1
, LEB4
PEB0
PEB1
PEB2
PEB3
PEB4
PEB5
PEB6
LEB0
LEB1
LEB2
LEB3
LEB4
LEB5
3. 擦除LEB1
a) 取消LEB1的映射
b) 后台在合适的时机擦除PEB4
4. 向LEB1中写入数据
b) 数据写入

## Slide 61: 图形显示系统
1.硬件
键盘：以串口／并口／USB口与主机相连；中断方式，由驱动程序完成键盘信息转换
鼠标：是定位设备，以相对位移方式报告
屏幕：在内存中有一片区域描述屏幕显示中的每一位
键盘、鼠标、显示器组成用户界面支持设备，GUI很普及。
  GUI的四要素：window, Icon, Menu, Pointing device
  GUI软件可以在用户级实现（UNIX),也可以在系统级实现（Windows)

## Slide 62
对于使用内存映射的显示器，其驱动程序可以直接将输出信息写入视频RAM中
Parallel Port

## Slide 65: ２．输入软件
键盘驱动程序传送一个字符
  驱动程序将接收信息转换成一个字符
  使用一种给定的ASCII表
针对不同的输入语言需要做调整
  许多操作系统支持加载键盘映射（keymap)及代码页（code page)
  其实适配语言对于OS而言的工作量巨大：断句移行，阅读顺序，颜色使用习惯，常用标号等

## Slide 66: 网络终端与图形界面
１.X-window系统
  是一种独立于硬件的操作环境，提出符合TCP/IP协议的Ｘ－协议通用图形标准
  其运行与操作系统无关，移植性好
  支持自由风格和逻辑多屏工作站
  采用Client/Server方式工作，在X-Window中包含一个客户程序提交显示请求，包含一个服务程序完成显示服务

## Slide 67
当在同一机器上运行时，X client是使用X库与X server进行会话的应用程序。
网络终端与图形界面
X server与X client不在同一机器上的X-Window系统结构：

## Slide 68: 应用程序框架：

## Slide 69: 网络终端与图形界面
一个典型的图形界面窗口，程序框架见图5-40
2. 图形用户界面

## Slide 70: 时钟
晶体震荡器可以产生周期的脉冲信号
保存寄存器用来加载时钟计数器的值
计数器在每个脉冲到来时做递减操作
时钟主要用于计算机系统中的工作同步。
可编程时钟的构成
1. 时钟硬件

## Slide 71: 时钟
时钟软件的任务：
维护日时间
防止进程超时
对cpu使用情况记帐
处理用户进程的alarm系统调用
提供系统内部监控定时器
完成监控和统计信息收集
维护日时间的方法：
2. 时钟软件

## Slide 72: 时钟
用单个物理时钟模拟多个虚拟定时器
  系统会需要多个定时处理，常用一个时钟模拟多个定时器：

## Slide 73: 时钟
3. 软定时器
  用于时间中断的辅助时钟，可用软定时器实现：
    满足特定的应用程序需要
    当应用程序定时器频率高时用时钟完成不合适
  软定时器可以避免产生中断：
    内核运行返回到用户模式之前检测软定时器是否满
    若满就执行被调度的事件，无须切换到内核态
    完成后软定时器复位准备下一次使用．

## Slide 74: 电源管理
笔记本计算机各部件耗电情况：
前3个是重要的耗电资源。

## Slide 75: 电源管理
ACPI机制用于控制对应设备的不同节电等级
Windows的电源管理：
  Windows建立了一个电源管理机制ACPI;
  电源管理需要底层硬件符合ACPI标准;
  ACPI为系统和设备定义了不同的能耗状态，从S0（正常工作）到S5（完全关闭）
    电源消耗：计算机系统消耗的能源
    软件运行恢复：计算机系统回复到正常工作状态时软件能否恢复运行
    硬件延迟：计算机系统回复到正常工作状态的时间延迟

## Slide 76: 电源管理
电源管理策略用于预测未来的使用决定供电状态
Windows 2000/XP电源管理具体策略
  电源管理器是系统电源策略的所有者，因此整个系统的能耗状态转换由电源管理器决定，并调用相应设备的驱动程序完成，电源管理器根据以下因素决定当前的能耗状态
    系统活动状况
    系统电源状况
    应用程序的关机、休眠请求
    用户的操作，例如用户按电源按钮
    控制面板的电源设置
  设备驱动程序可以独立地控制设备的能耗状态

## Slide 77: 总结
设备数据传输的三种模式，DMA的使用
  中断的代价
  DMA的优化
设备驱动程序
设备无关编程
  Everything is file in Linux
  SDK
设备共享----SPOOLING
存储：硬盘、光盘、Flash
显示：显示器、显卡、UI
其他：时钟计时器、电源

## Slide 78: Thanks for your time! Questions & Answers